# 第五章  采购需求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1▲ | 疑难检材检案试剂盒（核心产品） | *1.6色荧光检测，不少于26个基因座的复合扩增，基因座包括D1S1656、D2S441、D2S1338、D3S1358、D5S818、D6S1043、D7S820、D8S1179、D10S1248、D12S391、D13S317、D16S539、D18S51、D19S433、D21S11、D22S1045、Amelogenin、CSFIPO、FGA、PentaD、PentaE、TH01、TPOX、vWA； *2.试剂盒包含扩增所需全部试剂，为保证同批次试剂的稳定性及扩增效果，不接受内标另外配置； 3.试剂盒包含11个片段大小低于250bp的基因座，可有效针对降解样本； *4.试剂盒至少包含3个Y-STR基因座，帮助判断混合样本中是否存在男性DNA以及男性个体数量； 5.试剂盒采用快速PCR程序，80分钟内完成PCR扩增； 6.试剂盒已通过“中国安全技术防范认证中心”认证（提供相关证明材料)； 7.试剂盒有效期两年及以上； 8.试剂盒规格：25ul体系200次反应/盒； *9.提供厂家免费安装Matrix及终身免费售后服务承诺书。 | 盒 | 15 |
| 2 | 案件Y试剂盒 | *1.试剂盒必须采用公安部《关于下发全国公安机关DNA鉴定关键试剂耗材质检合格产品及制造商名录的通知》中合格产品； *2.要求至少可同时检测包括公安部20个Y-STR核心基因座：(DYS19、DYS385a/b、DYS389Ⅰ、DYS389Ⅱ、DYS390、DYS391、DYS392、DYS393、DYS437、DYS438、DYS439、DYS448、DYS456、DYS458、DYS635、YGATAH4、DYS481、DYS533、DYS576)和15个优选基因座（DYS643，DYS460，DYS549，DYF387S1a/b，DYS449，DYS518，DYS627，DYS570，DYS527a/b，DYS447，DYS444，DYS557，DYS596），并且至少包含6个备选STR基因座，检验结果能够通过CODIS表格直接批量导入DNA数据库； *3.所投试剂盒基因座具备至少3个Y-indel遗传标记位点，以精准划分家系（须提供彩色分型图谱、带有基因座位点的试剂盒入选“全国公安机关DNA数据库”系统截图并加盖厂家公章）； 4.为提高检测效率，试剂盒完成全部PCR扩增反应的时间小于90分钟； 5.为提高采样不良样本及陈旧检材检出率，试剂盒至少包含10个小于220bp的miniY-STR基因座； *6.所用试剂盒必须是已获准进入全国公安机关DNA数据库的试剂盒。（提供全国公安机关DNA数据库试剂盒目录截图）； 7.所用试剂盒应包含扩增检测所需全部试剂（热启动酶、引物、内标、等位基因Ladder等），规格为25微升标准反应体系100人份。 | 盒 | 3 |
| 3 | 打拐试剂盒 | *1.要求所投试剂盒单管同时扩增30个以上位点，同时为了满足公安部打拐DNA数据库位点要求，试剂盒必须包含如下位点：D18S51、D21S11、D3S1358、FGA、D8S1179、vWA、CSF1PO、D16S539、D7S820、D13S317、D5S818、D2S1338、D19S433、TH01、TPOX、D6S1043、PentaD、PentaE、D12S391、D1S1656、D2S441、D22S1045、D10S1248、D8S1132、D15S659、D3S3045、D19S253、D6S477、D10S1435、Amelogenin。提供经由Genemapper ID-X分析出的彩色图谱并加盖厂家公章。 2.要求采用六色荧光标记技术。 3.为加强男性样本在排查中的识别率，要求所投试剂盒须含有2个或以上Y染色体基因座（Y-STR或Y-indel或Y-SNP）。 4.试剂盒名称和基因座参数信息均已收录在全国公安机关DNA数据库，其检测数据可直接导入数据库中，提供数据库下拉菜单截图证明。 5.无需提取或纯化，直接使用血样采集卡上的血样和口腔拭子样本进行扩增，适合多种采集卡材质。 6.要求试剂盒经过严格质量监控，试剂各组分的生产批号全部可追溯。 7.试剂盒检测灵敏度不低于125pg DNA模板量。 8.规格：200人份/盒，保质期：1年及以上。 | 盒 | 5 |
| 4 | 微量DNA纯化试剂盒 | *1.试剂盒由离心筛管&收集管、核酸吸附柱&收集管、裂解液、结合液、漂洗液、洗脱液、Carrier DNA组成； 2.能够对微量脱落细胞进行核酸提取，适用于案件检材，单个样本处理时间45-50分钟； *3.离心柱法； *4.核酸吸附柱&收集管单独包装并储存于4摄氏度； 5.离心转速不超过12000rpm，洗脱体积20ul； 6.提取DNA产物OD 260/280 >1.8； 7.试剂盒有效期一年及以上； 8.试剂盒规格：96人份/盒。 | 盒 | 10 |
| 5 | 常染色体建库服务 | 1.试剂盒采用5色荧光标记，21个基因座复合扩增； *2.基因座包括：D19S433、D5S818、D21S11、D18S51、D6S1043、Amelogenin、D3S1358、D13S317、D7S820、D16S539、CSF1PO、PentaD、D2S441、vWA、D8S1179、TPOX、PentaE、TH01、D12S391、D2S1338、FGA； 3.试剂盒内包含扩增需要的所有试剂（热启动酶、引物、缓冲液、内标、Ladder、扩增水等）； 4.试剂盒为免提直扩试剂，适用于血卡、口腔卡、滤纸、棉签及提取纯化的DNA模板； 5.1.5小时内可完成PCR扩增，有利于快速处理大批量样本； 6.试剂盒规格：25微升标准反应体系200人份/盒； 7.试剂盒保质期一年及以上； 8.试剂盒通过中国安全技术防范认证中心认证，并进入全国公安机关DNA数据库试剂盒目录； *9.投标方必须保证免费提供技术人员到用户处进行样本检验，保证响应及时。 | 份 | 7500 |
| 6 | Y染色体建库服务 | *1.试剂盒采用六色荧光标记，必须包含不少于35个Y-STR基因座，满足河南省公安厅y库建设最新要求； *2.基因座包括：DYS19、DYS385 a/b、DYS389 I、DYS389 II、DYS390、DYS391、DYS392、DYS393、DYS437、DYS438、DYS439、DYS448、DYS456、DYS458、DYS635、Y GATA H4、DYS481、DYS533、DYS576、DYS643、DYS460、DYS549、DYF387S1a/b、DYS449、DYS518、DYS627、DYS570、DYS527a/b、DYS447、DYS444、DYS557、DYS596； 3.试剂盒内包含热启动酶、引物、缓冲液、内标、control DNA、LADDER、扩增水，无需额外购买； 4.试剂盒为免提直扩试剂，适用于血卡、口腔卡、滤纸、棉签及提取纯化的DNA模板； 5.1.5小时内可完成PCR扩增，有利于快速处理大批量样本； 6.试剂盒规格：25微升标准反应体系100人份/盒； 7.试剂盒保质期一年及以上； *8.投标方必须保证免费提供技术人员到用户处进行样本检验，保证响应及时。 | 份 | 760 |
| 7 | 液体分离胶 | 1.即插即用型； 2.用于法医STR分析，3500 DNA测序仪适用。 | 盒 | 5 |
| 8 | 阳极缓冲液 | 预装缓冲液来维持离子源，以及电泳中正确的pH。 | 盒 | 5 |
| 9 | 阴极缓冲液 | 预装缓冲液来支持所有的电泳应用。 | 盒 | 5 |
| 10 | 毛细管修复液 | 用于修复毛细管。 | 盒 | 2 |

1.上表中标注▲的为核心产品。

2.上表产品中标注*号的技术指标为产品核心关键指标。